## Slide 1
Materijali u graditeljstvu

## Slide 2
Materijal ne smije biti štetan za ljudsko zdravlje!!!
Graditeljstvo je najstarija grana tehnike.
Vrste materijala u graditeljstvu prema podrijetlu:
Prirodni materijali
Umjetni materijali

## Slide 3
PRIRODNI MATERIJALI:
Nalaze se u prirodi kao gotovi proizvodi
Mogu biti:
Neprerađeni (pijesak i šljunak)
Dorađeni (drvo i kamen)
Sirovina za daljnju preradu (glina, vapnenac)
UMJETNI MATERIJALI:
opeka cement vapno
gips kovine beton
plastične mase ljepila

## Slide 4
Vrste materijala u graditeljstvu :
Konstrukcijski materijali
Vezivni materijali
Izolacijski materijali
Materijali za oblaganje

## Slide 5
VEZIVNI MATERIJALI:
Miješaju se sa vodom i daju smjesu koja povezuje konstrukcijske materijale.
Cement Vapno
Gips ljepila
CEMENT
Dobiva se od lapora :
(smjesa gline i vapnenca)
LAPOR

## Slide 6
PROCES DOBIVANJA CEMENTA
Mljevenje sirovine (sitni prah)
Pečenje u rotacijskim pećima (klinker)
4. Mljevenje u prah i čuvanje u silosima
(30 dana)
5. Puni se u vreće od 25 i 50 kg ili se vozi u
cisternama u betonare

## Slide 9
VAPNO
Dobiva s žarenjem vapnenca
Živo (treba ga „gasiti„ dodavajem vode)
Gašeno (papirnate vreće od 30 kg)

## Slide 10
MORT (ŽBUKA)
Vezivno sredstvo koji se povezuju zidni
elementi (kamen, opeka…)
To je smjesa vapna ,pijeska, cementa i vode.
Mort služi i za žbukanje zida.

## Slide 11
ŽBUKANJE
Štiti građevinu
Izolira zgrade
Izravnava površine
Daje lijep izgled

## Slide 12
ZAVRŠNI RADOVI
Bojanje
Postavljanje fasade

## Slide 13
LJEPILA
SPAJANJE U CJELINU
POPRAVAK OŠTEĆENJE
IZRADA NOVIH MATERIJALA

## Slide 14
GIPS
Dobiva se pečenjem mljevene sadre
Ima kratko vrijeme vezivanja (5 -20 min)
Gipsane ploče( knauf ploče)

## Slide 15
Konstrukcijski materijali
Materijali koji se koriste za izradu stupova, nosača, greda, nosivih zidova i krovišta nazivamo konstrukcijski materijali.
KONSTRUKCIJSKI MATERIJALI:
opeka beton
armirani beton
Prenapregnuti beton
drvo čelik

## Slide 16
ARMIRANI BETON
PREDNAPREGNUTI BETON
BETON
ŠLJUNAK, PJESAK, CEMENT I VODA

## Slide 18
PREDNAPREGNUTI BETON
Pod tim se nazivom razumije armirani beton kojemu se armatura, obično čelična užad velike čvrstoće, prije zalijevanja betonskom mješavinom snažno napne, ili se ulaže u plastične cijevi pa napinje nakon otvrdnuća betonskog elementa, a krajevi se nakon postupka učvršćuju; napinjanje se obično provodi hidrauličnim prešama.

## Slide 20
OPEKA
Dobiva se oblikovanjem, sušenjem i pečenjem plastične smjese gline, pijeska i vode.
Puna opeka
Šuplja
Zidni blokovi
Crijep
Specijalna opeka

## Slide 22
Izolacijski materijali
Hidroizolacijski materijali
Termoizolacijski materijali
Materijali za zvučnu izolaciju
BITUMENSKA LJEPENKA
( temeljni zidovi i podovi, ravni krovovi
2. Paropropusne folije

## Slide 24
ZVUČNA IZOLACIJA
STAKLO
PLUTO
MINERALNA VUNA
TEKSTIL
SPUŽVA

## Slide 25
TOPLINSKA IZOLACIJA
Sprječava prodor topline u oba smjera
Postavlja se na vanjsku stranu kuće, na podove, stropove i unutarnju stranu krova
MINERALNA VUNA
STAKLO
STIROPOR

## Slide 26
ENEGETSKA
UČINKOVITOST
ENERGETSKI CERTIFIKAT
PASIVNA KUĆA

## Slide 27
MATERIJALI ZA OBLAGANJE
Estetska uloga
Zaštita zgrade od vanjskih utjecaja i habanja
DRVO
Parket (hrast i bukva)
Brodski pod (letve)
Drvene ploča za zidove

## Slide 28
KAMEN
Podovi i zidovi izvana i unutra

## Slide 29
UMJETNI MATERIJALI
Zidni i podni laminati
Fasadne žbuke
Zidni tapeti
Staklo
Spušteni stropovi

## Slide 30
KERAMIČKE PLOČICE